Polski rynek pellets – proponowane rozwiązania

W Polsce niemal nie istnieje rynek granulatu. Jednak kilku przedsiębiorców rozpoczęło procesy inwestycyjne i niektóre z nich znajdują się w fazie końcowej.

Przykład województwa pomorskiego

W samym województwie pomorskim, prace wstępne dla przeprowadzenia inwestycji produkcji granulatu rozpoczęły cztery przedsiębiorstwa.

Bilansując ilość odpadów, z uwzględnieniem konieczności zużycia ich części w procesie suszenia, na terenie województwa pomorskiego możliwe jest wyprodukowanie od 60-80 tys. t granulatu.

Spodziewana w najbliższym czasie ilość 20 tys. t granulatu rocznie jest nośnikiem 340 tys. GJ energii chemicznej, z której można wytworzyć ok.1 tys. GJ energii użytkowej. Biorąc pod uwagę, że średnie wykorzystanie mocy kotłów grzewczych wynosi ok. 6 tys. GJ z 1 MW, w palniki granulatu powinny być przezbrojone kotły o łącznej mocy ok. 50 MW.

Efekt ekologiczny z przezbrojenia kotłów i zastąpienia 340 tys. GJ energii pierwotnej w oleju tą samą ilością w granulacie, to zmniejszenie emisji CO2 o 25 tys. t/rok.

Cena granulatu

Opłacalna cena sprzedaży granulatu zawierać powinna koszty produkcji, zysk i podatek.

Przyjmując zysk ok. 20%, podatek VAT 7% i dodając koszty obsługi kapitału, cena hurtowa granulatu winna wynosić ok. 300 zł/tonę.

Cena energii zawartej w granulacie jest o połowę niższa od ceny energii w oleju opałowym i niewiele wyższa od ceny energii w węglu (tab. 1), co powoduje, że granulat jest paliwem konkurencyjnym w stosunku do oleju, z uwzględnieniem korzyści ekologicznych, również węgla.

System dystrybucji

W miarę rozwoju rynku, winien się ukształtować system dystrybucji z dowozem do klienta specjalnym transportem, na wzór krajów europejskich. Dla zaspokojenia potrzeb mniejszych konsumentów granulatu, winny być utworzone punkty dystrybucyjne w większych miastach.

Dystrybucja granulatu prowadzona może być na dwa sposoby:

- sprzedaż w workach (10, 15 i 20 kg),

- sprzedaż luzem (paliwo dowożone jest specjalnymi cysternami lub ciężarówkami z naczepami takimi, jak do przewozu karmy dla cieląt i przesypywane do silosu zainstalowanego w pobliżu kotła).

Największe zainteresowanie granulatem jako paliwem winno być wśród użytkowników oleju opałowego, dla których zwrot inwestycji w palnik granulatu wynosi 2-3 lata. Granulat jest również konkurencyjny dla drogiego węgla, spalanego w małych kotłach. Stosowanie granulatu w miejsce węgla taniego (miału) w dużych kotłach rusztowych i pyłowych nie znajduje uzasadnienia w polskich warunkach. Biorąc to pod uwagę, rynek zbytu wydaje się być nieograniczony.

Możliwa jest konwersja kilku typów kotłowni na opalanie granulatem:

- kotłownie olejowe w budynkach użyteczności publicznej,

- kotłownie węglowe w budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych,

- kotłownie w budownictwie indywidualnym.

W przypadku kotłowni olejowych w budynkach użyteczności publicznej, korzystna jest konwersja na granulat, zarówno z uwagi na niższe koszty produkcji ciepła, jak i względy środowiskowe. Możliwe jest dopasowanie palników na granulat i stosunkowo tania konwersja kotłowni (okres zwrotu inwestycji 2,5-4 lata).

Druga grupa kotłowni, które powinny wziąć udział w konwersji paliwa na granulat, to kotłownie o mocach do 1 MW, opalane węglem i koksem. Moc tych kotłowni w budynkach użyteczności publicznej przekracza możliwości energetyczne planowanej produkcji granulatu. W grupie tej winny być instalowane nowe kotły, specjalnie wytwarzane dla spalania granulatu. Inwestorzy ci będą mieli do wyboru instalowanie kotłów olejowych, bądź kotłów opalanych granulatem. Rachunek ekonomiczny wskazuje na granulat.

Należy także spodziewać się dużego zainteresowania instalowaniem nowych kotłów do spalania granulatu wśród właścicieli domów jednorodzinnych, a wśród posiadaczy kotłów olejowych – wymianą palników. W krajach Unii Europejskiej ta grupa jest największym odbiorcą wytwarzanego granulatu.

Praktyczne przykłady

Dla utworzenia rynku granulatu, potrzebne będzie uruchomienie instalacji pilotażowych w kotłowniach różnych mocy. Na przykład, dla spalenia 20 tys. t granulatu potrzebne jest zainstalowanie ponad 50 MW kotłów opalanych granulatem. Odpowiada to ilości ok. 200 instalacji, 200-300 kW lub 550 instalacji 100 kW, a w przeliczeniu na instalacje w domach jednorodzinnych - ok. 3 tys. kotłów.

W celu wyłonienia potencjalnej grupy kotłowni, przeznaczonych do konwersji w ramach projektów pilotażowych w województwie pomorskim, przygotowano listę kotłowni, których właściciele wyrazili zainteresowanie zmianą paliwa. Lista obejmuje 153 kotłownie, w których zainstalowanych jest 161 kotłów, o łącznej mocy ok. 50 MW. W poszczególnych grupach mocy ilości kotłów są następujące:

| 25-50 kW | - 21 |
| --- | --- |
| 50-100 kW | - 23 |
| 100-200 kW | - 42 |
| 200-500 kW | 51 |
| 500-700 kW | 8 |
| > 700 kW | 16 |

Generalnie można stwierdzić, że prawie wszystkie kotłownie odpowiadają warunkom, jakie muszą spełnić, aby możliwa była zamiana palników olejowych na palniki do spalania zbiorników granulatu (w budynku kotłowni lub obok) na zgromadzenie paliwa na okres 4 tygodni w okresie zimowym.

#### Dostępność urządzeń

Obecnie w Polsce nie produkuje się palników granulatu do kotłów olejowych. Pojawiają się jednak dealerzy, oferujący palniki producentów zagranicznych, głównie do kotłów małej mocy - 25 kW.

Produkcja palników granulatu nie jest bardzo skomplikowana i może być również podjęta w Polsce w czasie, gdy rozwinie się produkcja granulatu.

W Polsce produkowane są kotły z paleniskami typu stoker na węgiel sortymentu groszek i orzech, o mocach od 25 kW do 1 MW, które mogą być po adaptacji użyte do spalania granulatu.

#### Analiza ekonomiczna konwersji kotłowni na opalanie granulatem

W tab. 2 przedstawiono orientacyjnie dane dotyczące ilości zużywanej energii, paliwa, wielkości zbiorników i wskaźniki ekonomiczne dla kilku wielkości kotłów.

Dla przeprowadzanych obliczeń przyjęto odpowiednie wskaźniki:

- wartość opałowa: 18 GJ/ t,

- gęstość nasypowa: 600 kg/m3,

- cena granulatu: 350 zł/t, 19,5 zł/GJ,

- cena oleju: 1600 zł/t, 39 zł/GJ,

- maksymalne miesięczne zużycie ciepła: 18%,

- sprawność kotła: 0,9.

Wnioski

  - Odpady drewna w Polsce zarówno przemysłowe, jak i leśne mogą zostać w dużej części wykorzystane do produkcji granulatu.

  - W Polsce istnieje baza surowcowa do produkcji granulatu.

  - Wykorzystanie granulatu do ogrzewania budynków użyteczności publicznej i w budownictwie jednorodzinnym jest bardzo korzystne, ze względów ekonomicznych i ekologicznych, szczególnie tam, gdzie obecnie stosuje się olej opałowy.

  - Koszt dostosowania kotłów do spalania granulatu winien kształtować się na poziomie 400 zł/kW, a prosty czas zwrotu inwestycji, w odniesieniu do kotłowni olejowej, zawiera się w przedziale 2-4 lata. Przy zakładanej cenie granulatu 350zł/t, koszt jednostki energii wynosi 19,5 zł/GJ, co stanowi ½ obecnej ceny oleju.

  - Dystrybucja granulatu winna być prowadzona bezpośrednio od producentów, a do mniejszych konsumentów - z punktów dystrybucyjnych w większych miastach.

  - Przygotowania do konwersji kotłowni z oleju i węgla na granulat należy rozpocząć dopiero, gdy rozpocznie się stabilna produkcja granulatu. Pierwsze urządzenia winny być importowane od znanych producentów, posiadających certyfikaty.

  - Produkcja granulatu jest opłacalna, gwarantuje szybki zwrot kapitału i pewne zyski.

Literatura:

- Wach E., Kołacz I., Grecka K.: Ocena techniczno-ekonomiczna zasadności uruchomienia produkcji granulatu z odpadów drzewnych, powstających w procesie przetwarzania drewna w województwie pomorskim. Gdańsk 2001.

- Wach E., Kołacz I., Grecka K.: Wdrażanie granulatu drzewnego w kotłowniach olejowych w budynkach użyteczności publicznej w województwie pomorskim. Gdańsk 2002.

dr inż. Edmund Wach, Izabela Kołacz, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

### Tab. 1. Porównanie cen detalicznych nośników energii

|  | Cena [zł/t] | Wartość opałowa [GJ/t] | Cena jednostki energii [zł/GJ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Granulat | 350 | 18 | 19,5 |
| Olej | 1 600 | 41 | 39,0 |
| Węgiel | 450 | 28 | 16,0 |

###### Tab. 2. Dane techniczno-ekonomiczne

| Moc kotła | kW | 1000 | 300 | 100 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytworzona energia | GJ/r | 6 000 | 1 800 | 600 | 100* |
| Minimalna wielkość zbiorników | m3 | 25** | 15** | 10 | 17 |
| Zużycie granulatu | T/r | 370 | 111 | 37 | 6,1 |
| Koszty paliwa | Zł/r | 129 500 | 38 850 | 12 950 | 2 135 |
| Oszczędności | Zł/r | 129 500 | 38 850 | 12 950 | 2 135 |
| Koszty inwestycji | zł | 360 000 | 120 000 | 40 000 | 8 000 |
| Czas zwrotu SPBT | lata | 2,8 | 3,08 | 3,12 | 3,74 |

* energia potrzebna do ogrzania domu o powierzchni 250 m2.

** dla kotłowni większych opłacalna jest częstsza dostawa paliwa i wymagany mniejszy zapas paliwa: dla 1000 kW – 1 tydzień, dla 300 kW - 2 tygodnie, dla mniejszych - 4 tygodnie.